## Slide 1: BÁO CÁO ĐỒ ÁN PRESSLIGHT TRONG BÀI TOÁN TRAFFIC SIGNAL CONTROL
Lê Trương Ngọc Hải - 20520481
Lê Thị Phương Vy - 20520355
Lại Chí Thiện - 20520309
Nguyễn Nhật Trường - 20522087

## Slide 2: Contents
Tình hình nghiên cứu và bài toán Điều hướng tín hiệu giao thông
Các phương pháp tiếp cận bài toán trước đó
Các ký hiệu và toán tử
PressLight
Thực nghiệm
Tài liệu tham khảo

## Slide 3: Tình hình nghiên cứu và bài toán Điều hướng tín hiệu giao thông
PressLight

## Slide 4: Tình hình nghiên cứu
Số lượng phương tiện giao thông ngày nay đang tăng mạnh, gây ra không ít tác động tiêu cực đến tình hình giao thông vận tải.

## Slide 5: Tình hình nghiên cứu
Số lượng phương tiện giao thông ngày nay đang tăng mạnh, gây ra không ít tác động tiêu cực đến tình hình giao thông vận tải.
Thiết kế một giải pháp là cần thiết.

## Slide 6: Traffic signal control
Tình hình nghiên cứu và bài toán Điều hướng tín hiệu giao thông

## Slide 7: Traffic signal control
Bài toán tập trung tìm ra giải pháp để tối đa hóa thông lượng và giảm thiểu thời gian di chuyển của tất cả phương tiện trên một hệ thống giao thông.

## Slide 8: Traffic signal control
Bài toán tập trung tìm ra giải pháp để tối đa hóa thông lượng và giảm thiểu thời gian di chuyển của tất cả phương tiện trên một hệ thống giao thông.
Tính chất linh động và phức tạp của giao thông gây không ít thách thức cho bài toán này.

## Slide 9: Traffic signal control
Bài toán tập trung tìm ra giải pháp để tối đa hóa thông lượng và giảm thiểu thời gian di chuyển của tất cả phương tiện trên một hệ thống giao thông.
Tính chất linh động và phức tạp của giao thông gây không ít thách thức cho bài toán này.
Kỹ thuật học tăng cường (Reinforcement learning) được ứng dụng để giải bài toán này.

## Slide 10: Traffic signal control
Bài toán tập trung tìm ra giải pháp để tối đa hóa thông lượng và giảm thiểu thời gian di chuyển của tất cả phương tiện trên một hệ thống giao thông.
Tính chất linh động và phức tạp của giao thông gây không ít thách thức cho bài toán này.
Kỹ thuật học tăng cường (Reinforcement learning) được ứng dụng để giải bài toán này.
Đề xuất PressLight

## Slide 11: Các phương pháp tiếp cận bài toán trước đó
PressLight

## Slide 12: Hướng tiếp cận
Individual Traffic Signal Control:
Bài toán sơ khai chỉ giải quyết trên một giao lộ (intersection). Về sau được ứng dụng RL để học trực tiếp từ dữ liệu cho trước và đưa ra lời giải tối ưu.

## Slide 13: Hướng tiếp cận
Individual Traffic Signal Control:
Bài toán sơ khai chỉ giải quyết trên một giao lộ (intersection). Về sau được ứng dụng RL để học trực tiếp từ dữ liệu cho trước và đưa ra lời giải tối ưu.
RL-based Multi-intersection Traffic Signal Control:
Tiềm năng của RL được nhận thấy và bài toán phát triển thành đa giao lộ (Multi-intersection). Các agent RL càng được tối ưu theo thời gian và một hệ thống sẽ được “điều khiển” bởi nhiều agent mà ta thiết lập từ trước.

## Slide 14: Các ký hiệu và toán tử
PressLight

## Slide 15: Incoming/outgoing lane và chuyển động giao thông
Các ký hiệu và toán tử

## Slide 16: Incoming/outgoing lane và chuyển động giao thông
Làn đến (Incoming lane) của một giao lộ là một làn mà các phương tiện bắt đầu di chuyển vào giao lộ. Ký hiệu:

## Slide 17: Incoming/outgoing lane và chuyển động giao thông
Làn đến (Incoming lane) của một giao lộ là một làn mà các phương tiện bắt đầu di chuyển vào giao lộ. Ký hiệu:
Ngược lại, làn đi (outgoing lane) là một làn mà các phương tiện giao thông rời khỏi giao lộ. Ký hiệu:

## Slide 18: Incoming/outgoing lane và chuyển động giao thông
Làn đến (Incoming lane) của một giao lộ là một làn mà các phương tiện bắt đầu di chuyển vào giao lộ. Ký hiệu:
Ngược lại, làn đi (outgoing lane) là một làn mà các phương tiện giao thông rời khỏi giao lộ. Ký hiệu:
Một chuyển động giao thông được định nghĩa là lượng giao thông chuyển giao từ một làn đến sang một làn đi. Một chuyển động từ làn l sang làn m được ký hiệu là .

## Slide 19: Tín hiệu và pha của chuyển động
Các ký hiệu và toán tử

## Slide 20: Tín hiệu và pha của chuyển động
Một tín hiệu của chuyển động được định nghĩa dựa trên chuyển động giao thông (đèn xanh và đèn đỏ).

## Slide 21: Tín hiệu và pha của chuyển động
Một tín hiệu của chuyển động được định nghĩa dựa trên chuyển động giao thông (đèn xanh và đèn đỏ). Trong đó:
  biểu thị cho tín hiệu đèn xanh cho chuyển động

## Slide 22: Tín hiệu và pha của chuyển động
Một tín hiệu của chuyển động được định nghĩa dựa trên chuyển động giao thông (đèn xanh và đèn đỏ). Trong đó:
  biểu thị cho tín hiệu đèn xanh cho chuyển động
  biểu thị cho tín hiệu đèn đỏ cho chuyển động

## Slide 23: Tín hiệu và pha của chuyển động
Một tín hiệu của chuyển động được định nghĩa dựa trên chuyển động giao thông (đèn xanh và đèn đỏ). Trong đó:
  biểu thị cho tín hiệu đèn xanh cho chuyển động
  biểu thị cho tín hiệu đèn đỏ cho chuyển động
Một pha chuyển động được ký hiệu với và .

## Slide 24: Áp lực - Pressure
Các ký hiệu và toán tử

## Slide 25: Áp lực - Pressure
Là sự chênh lệch số lượng phương tiện giao thông giữa làn đến và làn đi. Mật độ phương tiện của một làn được tính bằng

## Slide 26: Áp lực - Pressure
Là sự chênh lệch số lượng phương tiện giao thông giữa làn đến và làn đi. Mật độ phương tiện của một làn được tính bằng
Trong đó:
  là số lượng phương tiện trên làn
  là số lượng phương tiện tối đa có thể đi trên làn .

## Slide 27: Áp lực - Pressure
Là sự chênh lệch số lượng phương tiện giao thông giữa làn đến và làn đi. Mật độ phương tiện của một làn được tính bằng
Trong đó:
  là số lượng phương tiện trên làn
  là số lượng phương tiện tối đa có thể đi trên làn .
Áp lực của chuyển động được tính bằng:
(1)
Notes: Công thức 1: Áp lực của chuyển động (𝑙, 𝑚) được tính bằng = Mật độ phương tiện của làn đến - Mật độ phương tiện của làn đi

## Slide 28: Áp lực - Pressure
Áp lực trên toàn một giao lộ được tính bằng tổng trị tuyệt đối của áp lực của toàn bộ chuyển động giao thông:
(2)

## Slide 29: Áp lực - Pressure
Áp lực trên toàn một giao lộ được tính bằng tổng trị tuyệt đối của áp lực của toàn bộ chuyển động giao thông:
(2)

## Slide 30: Tổng hợp
Các ký hiệu và toán tử

## Slide 31: Tổng hợp

## Slide 32: PressLight
PressLight

## Slide 33: Agent Design
PressLight

## Slide 34: Agent Design
State: Bao gồm pha hiện thời , số lượng phương tiện ở mỗi làn đi và số lượng các phương tiện trong mỗi làn con (segment) của mỗi làn đến
Notes: State: Bao gồm pha hiện thời , số lượng phương tiện ở mỗi làn đi và số lượng các phương tiện trong mỗi làn con của mỗi làn đến
State: Bao gồm pha hiện thời 𝑝, số lượng phương tiện ở mỗi làn đi 𝑥(𝑚) và số lượng các phương tiện trong mỗi làn con của mỗi làn đến 〖𝑥(𝑙)〗_𝑘

## Slide 35: Agent Design
State: Bao gồm pha hiện thời , số lượng phương tiện ở mỗi làn đi và số lượng các phương tiện trong mỗi làn con (segment) của mỗi làn đến
Action: Tại chu kì , mỗi agent chọn một pha như là một hành động từ tập các hành động (action set) A. Mỗi một hành động đề cử sẽ được thể hiện như là một one-hot-vector.

## Slide 36: Agent Design
State: Bao gồm pha hiện thời , số lượng phương tiện ở mỗi làn đi và số lượng các phương tiện trong mỗi làn con (segment) của mỗi làn đến
Action: Tại chu kì , mỗi agent chọn một pha như là một hành động từ tập các hành động (action set) A. Mỗi một hành động đề cử sẽ được thể hiện như là một one-hot-vector.
Reward: Được tính như sau: (3)

## Slide 37: Justification of state design
PressLight

## Slide 38: Justification of state design
Đặt là số lượng phương tiện tại đầu chu kì , là trạng thái chuyển động của mạng, được xem như là .

## Slide 39: Justification of state design
Có hai biến độc lập với :
  Turning ratio : là một biến phân phối ngẫu nhiên và độc lập cho biết tỉ trọng số xe đi vào làn từ làn so với tổng số xe trên làn .

## Slide 40: Justification of state design
Có hai biến độc lập với :
  Discharging rate : Với mỗi chuyển động , tỉ lệ xả hàng đợi là một biến không âm, bị ràng buộc, phân phối ngẫu nhiên và độc lập, với là tốc độ dòng bão hòa.

## Slide 41: Justification of state design
Tại thời điểm kết thúc chu kì , một hành động phải được chọn từ tập các hành động như là một hàm của để sử dụng cho chu kì
Notes: Hình 3 ta thấy agent đã bật đèn xanh cho chuyển động từ 𝑙 sang 𝑚.

## Slide 42: Justification of state design
Với mỗi và , khai triển của bao gồm lượng phương tiện nhận vào và lượng phương tiện thoát ra như công thức sau:
(4)

## Slide 43: Justification of state design
Công thức của chuyển động giao thông có thể được chuyển hóa từ cấp độ làn (lane-level) sang cấp độ làn con (segment-level).
Ta có là số lượng phương tiện trên segment gần với giao lộ nhất và là số lượng phương tiện trên segment .

## Slide 44: Justification of state design
Giả sử, các phương tiện chuyển làn ngay khi chúng đi vào làn đó, tức là, , và tất cả phương tiện ở đi vào làn con tiếp theo trong thời điểm .

## Slide 45: Justification of state design
Quá trình chuyển động trên làn con gần nhất với giao lộ được viết như sau:

## Slide 46: Justification of state design
Quá trình chuyển động trên làn con gần nhất với giao lộ được viết như sau:
(5)

## Slide 47: Justification of reward design
PressLight

## Slide 48: Justification of reward design
Định nghĩa 1: Movement process stability
Một quá trình chuyển động là ổn định về giá trị trung bình (với là chiến lược kiểm soát ổn định) nếu đối với một số .
Notes: Sự ổn định của quá trình chuyển động
Một quá trình chuyển động có số lượng xe chuyển động từ làn l sang làng m tại thời điểm t là ổn định về giá trị trung bình (với 𝑢 là chiến lược kiểm soát ổn định) nếu đối với một số 𝑀 <∞.

## Slide 49: Justification of reward design
Định nghĩa 1: Movement process stability
Một quá trình chuyển động là ổn định về giá trị trung bình (với là chiến lược kiểm soát ổn định) nếu đối với một số .
Công thức này luôn đúng
(6)
Với là kỳ vọng.

## Slide 50: Justification of reward design
Định nghĩa 2: Max-pressure control policy
Tại mỗi chu kì , agent sẽ chọn hành động với áp lực (pressure) tối đa tại mỗi trạng thái , với áp lực của trạng thái được định nghĩa như sau:
Notes: Chiến lược điều khiển max-pressure
Tại mỗi chu kì 𝑡, agent sẽ chọn hành động với áp lực tối đa tại mỗi trạng thái 𝑋
áp lực của trạng thái 𝐴 ̃ là tổng áp lực của các chuyển động có đèn tính hiệu xanh

## Slide 51: Justification of reward design
Định nghĩa 2: Max-pressure control policy
Tại mỗi chu kì , agent sẽ chọn hành động với áp lực (pressure) tối đa tại mỗi trạng thái , với áp lực của trạng thái được định nghĩa như sau:
Với là áp lực của từng chuyển động. Để phân biệt giữa chiến lược max-pressure và chiến lược RL, các kí hiệu sẽ được thêm dấu ngã, ví dụ:

## Slide 52: Justification of reward design
Định nghĩa 2: Max-pressure control policy
Với một chiến lược RL điều khiển tối ưu, agent chọn hành động với giá trị tối ưu tại mỗi trạng thái :
(7)

## Slide 53: Justification of reward design
Định nghĩa 2: Max-pressure control policy
Với một chiến lược RL điều khiển tối ưu, agent chọn hành động với giá trị tối ưu tại mỗi trạng thái :
(7)
Ta có: là tổng reward tại trạng thái khi chọn hành động tại thời điểm .

## Slide 54: Justification of reward design
Định nghĩa 2: Max-pressure control policy
Với một chiến lược RL điều khiển tối ưu, agent chọn hành động với giá trị tối ưu tại mỗi trạng thái :
(7)
Ta có: là tổng reward tại trạng thái khi chọn hành động tại thời điểm .
Sự khác nhau giữa định nghĩa của pressure trong RL reward với max-pressure là agent RL có xét trong Công thức (1) còn max-pressure thì không.
Notes: Chiến lược điều khiển max-pressure
Sự khác nhau giữa định nghĩa của pressure trong RL reward với max-pressure là agent RL có xét đến số lượng phương tiện tối đa của làn (𝑥_𝑚𝑎𝑥) còn max-pressure thì không.
End section 2: Vy

## Slide 55: Justification of reward design
Định lý: Xét việc mở rộng hàng đợi vật lý trong đường chính, hành động được chọn bởi chiến lược RL của tác giả cũng mang đến chuyển động có tính ổn định.
Giả định 1:
Số lượng phương tiện tối đa của làn bên là vô hạn
Số hạng thứ hai trong Công thức (1) bằng 0

## Slide 56: Justification of reward design
Định lý: Xét việc mở rộng hàng đợi vật lý trong đường chính, hành động được chọn bởi chiến lược RL của tác giả cũng mang đến chuyển động có tính ổn định.
Giả định 2:
Làn đi (outgoing lane) dọc theo đường chính bị bão hòa (đầy)
Số hạng thứ hai trong Công thức (1) gần bằng 1

## Slide 57: Justification of reward design
Với điều kiện , chiến lược điều khiển sẽ hạn chế việc xếp hàng tràn ngược lại vì nó cấm nhiều phương tiện lao vào giao lộ ở phía trước và cản trở sự di chuyển của các phương tiện trong các pha khác.

## Slide 58: Justification of reward design
Với điều kiện , chiến lược điều khiển sẽ hạn chế việc xếp hàng tràn ngược lại vì nó cấm nhiều phương tiện lao vào giao lộ ở phía trước và cản trở sự di chuyển của các phương tiện trong các pha khác.
Công thức (6) : có thể viết lại là:

## Slide 59: Thực nghiệm
PressLight

## Slide 60: Thực nghiệm
Các thực nghiệm sẽ được thực hiện trên CityFlow - một giả lập giao thông mã nguồn mở mà hỗ trợ cho bài toán điều hướng tín hiệu giao thông với quy mô lớn.

## Slide 61: Thực nghiệm
Các thực nghiệm sẽ được thực hiện trên CityFlow - một giả lập giao thông mã nguồn mở mà hỗ trợ cho bài toán điều hướng tín hiệu giao thông với quy mô lớn.
Sau khi nạp dữ liệu vào bộ giả lập, một phương tiện sẽ di chuyển đến vị trị của nó dựa theo thiết lập của môi trường.

## Slide 62: Dataset description
Thực nghiệm

## Slide 63: Dataset description
Dữ liệu ảo: Dữ liệu được tổng hợp từ phân tích thống kê từ các mô hình giao thông ở Jinan và Hangxhou.

## Slide 64: Dataset description
Dữ liệu đời thực: Dữ liệu giao thông được thu thập từ ba thành phố để đánh giá hiệu suất của mô hình, bao gồm: Đại lộ Beaver ở State College, USA; Đường Quinyao ở Jinan, Trung Quốc; Bốn đại lộ ở Manhattan, thành phố New York, USA.

## Slide 65: Dataset description
Dữ liệu đời thực:

## Slide 66: Settings
Thực nghiệm

## Slide 67: Settings
Mỗi mạng lưới đường khác nhau đều được cấu hình. Tốc độ di chuyển trên các làn được đặt ở mức 40km/h. Phương tiện luôn luôn có thể rẽ phải nếu không có cản trở.

## Slide 68: Settings
Mỗi mạng lưới đường khác nhau đều được cấu hình. Tốc độ di chuyển trên các làn được đặt ở mức 40km/h. Phương tiện luôn luôn có thể rẽ phải nếu không có cản trở.
Thời gian di chuyển trung bình (average travel time) là thước đo để đánh giá mô hình.

## Slide 69: Settings
Mỗi mạng lưới đường khác nhau đều được cấu hình. Tốc độ di chuyển trên các làn được đặt ở mức 40km/h. Phương tiện luôn luôn có thể rẽ phải nếu không có cản trở.
Thời gian di chuyển trung bình (average travel time) là thước đo để đánh giá mô hình.
Độ đo được tính bằng cách tính trung bình thời gian di chuyển của toàn bộ phương tiện trong hệ thống.

## Slide 70: Kết quả
Thực nghiệm

## Slide 71: Kết quả

## Slide 72: Tài liệu tham khảo
https://doi.org/10.48550/arXiv.1905.05217
https://www.researchgate.net/publication/259138901_Max_pressure_control_of_a_network_of_signalized_intersections
https://www.researchgate.net/publication/334715234_PressLight_Learning_Max_Pressure_Control_to_Coordinate_Traffic_Signals_in_Arterial_Network

## Slide 73: Cảm ơn quí vị đã lắng nghe Nhóm tác giả Lê Trương Ngọc Hải Lê Thị Phương Vy Lại Chí Thiện Nguyễn Nhật Trường